自主招标文件

采购项目编号：GGDZB2023【010】

采购项目名称：大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目

采购项目组织：广东工业大学采购招标中心

2023年03月

目    录

第一部分：投标邀请函……………………………………… ………............3

第二部分：投标须知………………………………………………….............6

第三部分：用户需求书…………………………………………………........10

第四部分：合同（样式）……………………………………………............29

第五部分：评标办法…………………………………………………............38

第六部分：投标文件格式……………………………………………............43

# 第一部分  投标邀请函

广东工业大学就大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目以学校自主招标的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GGDZB2023【010】

二、采购项目名称：大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目

三、采购项目预算：工程项目最高限价：¥693,772.63元，其中暂列金额：¥47,072.19元，绿色施工安全防护措施费：¥27,273.71元（暂列金及绿色施工安全防护措施费不含税费）。

## 四、采购项目需求部门：总务办

五、项目需求：详见《用户需求书》

六、合格供应商资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商须具有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级以及净化工程资质贰级。

3.供应商须持有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，且证书在有效期内。

4.拟委派的项目负责人为建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），项目负责人在报名截止时间前须在广州建设工程交易中心未被锁定。

5.供应商拟委派的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不得为同一人。

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购招标中心于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录）。

7.本项目不接受联合体投标。

8.已登记报名并获取本项目采购文件。

七、自主招标文件获取：投标人凭以下加盖公章的资料前往购买自主招标文件。

1.营业执照、组织机构代码证和税务登记证（三证合一）复印件（带原件核对）；

2.报名人身份证复印件（带原件核对）；

3.法定代表人授权委托书原件；

4. 有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质证书、建筑机电安装工程专业承包叁级（带原件核对）；

5.建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》复印件（带原件核对）；

6.供应商拟委派的项目负责人为建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），项目负责人在报名截止时间前须在广州建设工程交易中心未被锁定；

7.投标人在采购文件发售期间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录情况截图。

注：为了提高效率，投标人可先下载《广东工业大学集中采购报名登记表》，填写后打印并与以上资料一并携带购买自主招标文件。

八、自主招标文件发售时间：2023年03月09日上午9:00～11:30

九、自主招标文件售价（售后不退）：人民币150.00元正

十、投标文件递交时间：2023年03月14日9：30～10：00

十一、投标文件递交截止时间：2023年03月14日10：00（北京时间）

十二、投标文件送达地点：广州大学城广东工业大学行政楼602室

十三、评审时间：2023年03月14日10：00

十四、采购人联系方式：

地    址：广州市广州大学城外环西路100号

邮    编：510006               E-mail：zbzx@gdut.edu.cn

电    话：(020)39322146

传    真：(020)39340052

联 系 人：钟老师

广东工业大学采购招标中心

2023年03月02日

# 第二部分 投标须知

# 一、项目名称

大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目

# 二、名词解释

1.招 标 人：广东工业大学。

# 2.招标组织：广东工业大学采购招标中心。

# 3.投 标 人：购买自主招标文件参与本项目投标采购的供应商。

# 4.中 标 人：通过投标，经法定程序确定并授予本项目合同的投标人。

# 5.甲    方：广东工业大学。

# 6.乙    方：与广东工业大学签署本项目合同的中标人。

# 三、关于报价

# 1.本次自主招标采用一次报价一次评审定标的方式；招标人拒绝接受有选择性的报价。投标人应根据自主招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

# 2.除非自主招标文件另有规定，报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的报价在报价有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

# 四、评审方式

本项目采用综合评审法。

# 五、关于投标费用

# 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 六、关于分公司参与投标

分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

# 七、自主招标文件

1.自主招标文件的澄清

如投标人就自主招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，分送给所有取得自主招标文件的投标人。

2.自主招标文件的补充和修改

（1）采购人可以用书面补充通知的方式对本自主招标文件进行补充和修改。

（2）补充通知将于投标截止期前3天发往所有投标人。该补充通知为自主招标文件的一部分。投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

（3）考虑到补充通知的影响，采购人可决定延长投标截止期。

# 八、投标文件

1. 投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读自主招标文件的所有内容，并按自主招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

（2）投标语言和计量单位: 投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国以定计量单位。（除非自主招标文件中另有规定）

（3） 投标人应按本自主招标文件要求的投标范围进行投标，投标包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、所有税费、包装费、运输费、装卸费、检测费、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，成交人不得再向采购人收取任何费用。

投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项费用已包括在总报价中。

（4）投标人对本采购项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

（5）投标人须用人民币作为报价的货币单位。开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中报价分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准。报价一览表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（6）本自主招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

（7）投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与本自主招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。

（8）投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

2.投标文件的组成

（1）投标文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的投标函、投标一览表、详细报价表；

②按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，而且符合招标文件的规定；

④对本自主招标文件第三部分（用户需求书）作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

⑤投标人应按本自主招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

（2）投标人参照本自主招标文件的要求编制带有目录和页码的投标文件，投标文件必须胶封装订。

（3）投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

# 3.投标文件的递交

（1）投标人投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括：

a．投标文件一式5份（正本1份，副本4份），每本投标文件装订成册，并注明“正本”和“副本”；除特别注明外，投标文件应递交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。如果正本与副本不符，应以正本为准。

b．投标报价信封，内放投标报价一览表。

c．投标文件电子版一份（电子版为光盘或者U盘介质，采用PDF格式， PDF内容必须是纸质投标文件正本扫描件（含盖章、签署），不留密码，无病毒，不压缩。）。与投标文件正本封装一并递交。

（2）投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动,应在投标中清楚地注明。

（3）不接受以邮寄、电报、电话、传真方式的投标。

（4）招标机构将拒绝以下情况递交的投标文件：

①未按要求密封投标文件的；

②投标文件迟于截止时间递交的。

（5）投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人授权代表签字确认。

（6）采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

# 第三部分 用户需求书

一、工程项目最高限价：¥693,772.63元，其中暂列金额：¥47,072.19元，绿色施工安全防护措施费：¥27,273.71元（暂列金及绿色施工安全防护措施费不含税费）。投标人所报总价不能超过本项目的最高限价，否则投标将被否决。

二、工程量清单：详见附件“工程量清单”，各投标人自行根据工程量清单、图纸报价，如报价有特殊说明时，可自行提供“投标报价说明”，但内容不得与自主招标文件不符，否则视为废标。

三、总体要求

1.投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本自主招标文件中，如有标“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致投标无效。

3.本自主招标文件中，如有标“▲”号的重要条款，投标人要特别加以注意，投标人如有任何一条不满足将严重影响技术或商务评分。

4.本项目在技术要求中所涉及到的产品、材料的品牌、型号供投标人参考。投标人所投产品、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。

5.所有材料需经采购人确认后方可进场。

★6.主要材料在施工前必须先送样品、样板，样品、样板经采购人及监理单位确认后方可供货施工。

7.施工期间投标人应做好安全保卫工作，并严格遵守采购人的规章制度和作息时间。施工期间按广州市的相关规定做好防尘、隔噪音工作。保证采购人的日常工作和休息不受施工影响。

四、工程内容

主要内容包括室内装饰装修工程、电气工程等。（具体内容见详见施工图纸及工程量清单）。

供应商应按采购文件、答疑纪要及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行，包深化设计及施工组织设计、设备、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包调试、包敷设、包文明施工，同时包括成品保护，垃圾外运（按广州市的相关规定进行清运）、清洗施工现场等等全部内容，达到规范验收要求；报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。

五、工程施工方案

（1）完善工程技术方案

供应商在报价文件中进一步完善技术方案，根据上述的工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。根据现场情况结合高处悬挂作业施工特点，在专项技术方案中对高处悬挂作业中存在的危险源进行特别说明，并根据相关的规范，采取相应的措施。

（2）文明施工：在报价文件中进一步完善文明施工方案，尽量减少在施工过程中对现状的损坏。

（3）安全施工：成交人对安全问题负完全责任，并在投标文件中做出书面承诺。

六、工程质量标准及技术要求

1施工验收规范：

本项目的全部技术指标，包括设计、设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括但不限于下列：

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95

《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS 233-2002）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB50236-2011)

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

《供配电系统设计规范》 (GB50052-2009)

《低压配电设计规范》 (GB50054-2011)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版)

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013版)

《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010)

《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002

《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006

其它与本工程相关的技术要求如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和招投标文件的有关规定的情况，建设单位要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2.具体的工程技术要求：

第一节 装修部分

1.地面

1.1  PVC地板胶地面

1.1.1材料类型:同质透心PVC卷材地板（无方向同透）。

1.1.2 总厚度：≥2mm

1.1.3 产品规格：2m*20m

1.1.4 耐磨等级：≥T级（检测标准EN649）

1.1.5 残存凹陷度：≤0.04（检测标准GB/T4085-2005）

1.1.6 色牢度：大于等于6级。

▲1.1.7 防火性能：符合现行国家标准B1级（检测标准GB8624-2012），燃烧性能符合B-s1，t0级的规范要求；燃烧性能达到难燃B1（B-s1，t0）级。针对本项目（具有项目编号）提供符合要求的相应检测报告的复印件。

1.1.8 抗污性能：抗酸碱等化学试剂。

1.1.9 环保性能：苯、甲苯、乙苯、TVOC、甲醛、乙醛等28天后检测结果为ND（没检出）。

1.1.10 防滑性能：R9（检测标准DIN51130：2010）。

1.2 PVC地板之间的拼接采用无缝连接。要求拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。

1.3 PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径为50mm，连接要求平滑顺直，完成面与彩钢板隔墙面齐平。

1.4 PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度≥5mm，待地面表层彻底干透后，才可粘贴地板胶。

2.墙面

2.1 乳胶漆

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

2.1.1 涂料功能：抗菌、防霉，抗污染。

2.1.2 安全性能：不添加铅、汞及其化合物，无毒无味、安全环保。

2.1.3 耐化学品性：能耐一般清洁剂。

2.2 轻钢龙骨不燃板墙体

2.2.1 厚度：4.5mm; 材质：不燃板；防火等级：A级。

2.2.2 性能参数满足以下条件：

a燃烧性能：按GB8624-2012判定，板材燃烧性能应达到不燃A级（A2-S1,d0，t0），燃烧性能符合A级规定要求，整体制品总热值≤1.3MJ/kg，燃烧增长速率指数W/s≤37，前600S总烟气生成≤44㎡，600S内无燃烧滴落物/微粒。提供符合要求的相应检测报告的复印件。

c环保性能：面板不燃板应为绿色环保产品，达到甲醛释放量符合GB 18580-2017标准中限量标识E1级要求，经气候箱法，甲醛检测结果≤0.105mg/ m³。提供符合要求的相应检测报告的复印件。

2.2彩钢板板装饰隔墙

彩钢板采用50mm厚洁净玻镁板,符合设计、国家有关标准、规范、规定要求。

2.21 彩钢板天花采用50mm厚洁净玻镁板，具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点。为以后管线维护，空调、排毒系统管道检修等提供方便。

2.22符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

耐腐蚀性：符合（GB/T11942）检测标准。

防火性能：能承受高温，防火等级为A 级不燃。

3.天花

彩钢板天花

3.1 彩钢板天花采用50mm厚洁净玻镁板，具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点。为以后管线维护，空调、排毒系统管道检修等提供方便。

3.2符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

耐腐蚀性：符合（GB/T11942）检测标准。

防火性能：能承受高温，防火等级为A 级不燃。

安装方式：专用配套龙骨。

4.门窗

4.1 门窗安装和固定点需符合设计要求，安装牢固。

4.2 门窗平整光滑，角口须直，开关灵活、稳定，无四弹或倒翘。

4.3 门窗五金、门铰、门把、闭门器和半自动装置为不锈钢产品

4.4 铝型材本工程采用建筑行业用6063-T5、6063-T6系列铝合金型材，并应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237-2004中规定的高精级，铝合金型材必须符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）与《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定。由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.05mm。

铝合金型材室外可见表面采用氟碳喷涂处理，涂层平均厚度40-50μm，颜色按设计要求；幕墙铝合金型材室内可见表面采用静电粉末喷涂涂层厚度40μm-120μm，颜色按设计要求；其余部分幕墙铝合金型材采用阳极氧化（AA15级）；铝合金门窗型材外露表面采用氟碳喷涂处理，颜色按设计要求。

铝基材喷涂前，其表面应进行预处理，以提高基体与涂层的附着力。

4.5玻璃材料

应符合《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB17841-1999、《建筑用安全玻璃》GB15763.2-2005 要求。

所有钢化玻璃应在辊筒钢化炉内钢化以杜绝夹印，并应符合BS 6206 A级标准。

所有钢化玻璃应在下线降至室温后24小时之后才进行热浸，热浸试验应符EN14179的标准。在热浸试验之后玻璃破裂的概率应低于每400吨内一片。玻璃钢化过程应为预加热和加热两段式加热，并应采用顶部气体对流加热方式。

边缘处理应为平磨边，小磨棱角，磨砂外观。转角应切角。小的壳状破损和缺损应在钢化之前磨掉。破损和缺损的范围直径不得超过2mm，任何一片玻璃上不得超过4处破损、缺损。

表面压应力应在工厂内通过非破坏性试验进行展示，表面压应力为不小于90MPa。

第二节 安装部分

1.电气系统

1.1电气概述

符合《低压配电设计规范》GB50054-2011、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011等中国国家标准及国际标准；结合实验室仪器及大楼供电设计电路,满足仪器的用电、接地电阻及实验室照度要求。

★所有电子元器件及电线电缆应有“3C”认证。

1.2动力箱

（1）三箱内一次元器件（断路器、接触器、热继电器、双电源切换开关、浪涌保护器）应采用参考品牌表中的任一品牌，但所有一次元件的品牌必须统一；

（2）三箱内二次元器件及导线须采用国产优质名牌；

（3）箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。

（4）箱体必须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级不低于IP41。

（5）箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。

（6）为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。

（7）必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。

1.3电线电缆

（1）符合GB/T12706、GB 12666等中国国家标准。

（2）电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。

（3）阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

（4）用优质铜材，含铜量不低于99.99%。

（5）线、电缆的绝缘材链必须符合电压等级和设计要求。

（6）电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：

相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白

（7）电缆燃烧时的阻燃性能应能满足GB18380-2001规定的A类成束电缆垂直燃烧试验。

（8）电缆燃烧时的低烟性能应能满足IEC 61034(1997)规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于70%。

（9）在火焰燃烧条件下电缆的线路完整性试验应满足IEC60331-21：1999的要求。供火温度750℃、供火时间90分钟，2A熔断器不断；指示灯不熄。

（10）电缆导体符合国家标准，多股同现应紧压成导体，其组成、性能和外观应符合GB/T3956-1997标准的规定，紧压系数不小于0.90。

（11）护套采用无卤阻燃护套材料，标称厚度按GB2952-89的规定，最薄点的厚度不小于标称值的80%-0.2mm；护套材料应具有良好的抗日照、紫外线老化性能。

1.4电缆桥架

（1）金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。

（2）所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。

（3）敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料，要求在线槽生产厂内完成防火涂料喷涂工作，不允许在现场手工涂刷，耐火时间级别应满足设计要求。

（4）桥架和金属线槽要求采用无折弯式。

1.5照明灯具

（1）符合GB7000.12、GB13037、GB9472、GB2313、IEC598等中国国家标准及国际标准；

（2）带透光板的灯具，透光板的透光率在85%以上。

（3）灯盘、筒灯等应通过CCC国家强制认证；

（4）照明灯具的防护等级不低于IP54；

（5）灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。

（6）灯具、镇流器的保用时间应不少于5年，光源的保用时间应不少于8000小时；

（7）选用高效节能灯具。

1.6插座

（1）符合GB16911标准要求。

（2）插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。

（3）插座的壳体必须采用阻燃材料制造。

（4）工业插座应具有优良的防水、防尘和防爆性能；

1.7开关

（1）符合GB16911标准要求。

（2）开关为智能型开关，可连接手机进行远程控制。

1.8 人脸识别门禁系统

1.8.1 应能实现指纹、面部、卡混合识别。

1.8.2 摄像头拍照

1.8.3 2.8寸电容触摸屏

1.8.4 具有live ID指纹、ZKFinger10.0、ZKFinger7.0算法，标配USB host功能，支持TCP/IP跨网段垮网关连接通讯。具有高级门禁功能（组合验证、联动、首人常开、反潜）。提供彩页资料。

1.8.5 通过检测中心检验，根据GB16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法：a信息保存功能检验:在电源断电时，保存的信息不应丢失；b通讯功能检验：应具有用于上传下载功能的以太网、串口、USB接口、应能通过配套软件通过计算机和通讯接口进行指令传输与控制。d自动闭锁检验功能：可设置门锁开启的持续时间，当设定的时间到达后，自动发出闭锁信号。以上检验项检验结果符合要求，判定为P级（及格）等。提供检验报告复印件。

2.给排水系统

2.1聚丙烯（PP-R）管材

采用聚丙烯（PP-R）管道采用均聚聚丙烯、耐冲击共聚聚丙烯和无规共聚聚丙烯管材专用料进行生产，以保证PP-R材料的性能长期稳定，管材具有强度高、耐腐蚀、抗应力开裂性好、重量轻、流体阻力小，耐热性好、卫生无毒、不污染水质和使用寿命长等特点。

管材执行GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》国家标准。

管件执行GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》国家标准。

卫生性能执行GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》国家标准。

管材要求为灰色，色泽应基本一致。其中冷水管、废水管标有蓝色双线标记，热水管标有红色双线标记。管材的内外表面必须光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。管材不能含有可见杂质。管材端面要求切割平整并与轴线垂直。

管材和管件具有不透光性。管身上必须有如下标记：管材名称、商标、材料类别、管系列S（压力等级）、规格尺寸、执行标准号、制造厂名称及日期等。

管材选为S4系列的管材，管径从φ20mm到φ150mm，压力为1.6 Mpa。

管材的壁厚规格参数：

公称外径	平均外径	S4

dn	  dem,min	   dem,max	公称壁厚en

20	    20.0	          20.3	         2.3

25	    25.0	          25.3	         2.8

32	    32.0	          32.3	         3.6

40	    40.0	          40.4	         4.5

50	    50.0	          50.5	         5.6

63	    63.0	          63.6	         7.1

75	    75.0	          75.7	         8.4

90	    90.0	          90.9	        10.1

110	    110.0	          111.0	        12.3

125	    125.0	          126.2	        14.0

140	    140.0	          141.3	        15.7

150	    160.0	          161.5	        17.9

3.本工程使用的材料要求：

主材推荐厂家、品牌表

| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐厂家、品牌（或相当于） | 质量等级 | 规格、型号等特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 广州电缆/广东南洋电缆/重庆渝丰电线 | 优 |  |
| 2 | 低压开关及空气断路器、塑壳断路器、漏电开关、 | ABB/西门子/施耐德 | 优 |  |
| 3 | 开关插座面板 | 施耐德/TCL/西门子/松本 | 优 |  |
| 4 | 灯具 | 亮美聚/景泰源/思拓达 | 优 |  |
| 5 | 电缆桥架 | 广州宇恒/广州中兴/广东一通 | 优 |  |
| 6 | 钢线管 | 广州钢管厂/广州华捷/珠江管业 | 优 |  |
| 7 | 塑料线管 | 广东联塑/广东雄塑/广东顾地 | 优 |  |
| 8 | 插座 | 西门子/TCL罗格朗/西蒙/松本 | 优 |  |
| 9 | 接线盒 | 西门子/TCL罗格朗/西蒙/松本 | 优 |  |
| 10 | 插座箱 | 西门子/TCL罗格朗/西蒙/松本 | 优 |  |
| 11 | 配电箱 | 东莞基业/广州松本/广东珠江 | 优 |  |
| 12 | 配管 | 广州钢管厂/广州华捷/珠江管业/永煌 | 优 |  |
| 13 | 线槽 | 广州钢管厂/广州华捷/珠江管业/永煌 | 优 |  |
| 14 | 照明开关 | 艾普斯/施耐德/西门子/松本 | 优 |  |
| 15 | 电力电缆头 | 艾普斯/施耐德/西门子/松本 | 优 |  |
| 16 | 网络插座 | 广州电缆/广东南洋电缆/广州庆丰电线 | 优 |  |
| 17 | 电话插座 | 朗能/TCL/施耐德/松本 | 优 |  |
| 18 | PPR管 | 联塑/日丰/金牛角 | 优 |  |
| 19 | PVC风管、弯头、直通及三通 | 联塑/金德/日丰 | 优 |  |
| 20 | PVC管 | 联塑/日丰/金牛角 | 优 |  |
| 21 | 钢材 | 鞍钢/武钢/广钢/永煌 | 优 |  |
| 22 | 玻镁彩钢板 | 兴铁库板/华翱/汇隽 | 优 |  |
| 23 | 地板胶 | LG/阿克索/得宝/尤得龙 | 优 |  |
| 24 | 抹灰面油漆 | 广州立邦/多乐士/佐敦 | 优 |  |

说明：全部材料质量等级要求为优质等级。上表中的品牌型号为推荐品牌，报价供应商如要另选替代的品牌和型号要实质上相当于或优于上表推荐品牌型号，若成交后已选用品牌没有适用型号产品，经采购人（广东工业大学）、监理单位认可后，才可以购买和施工。

采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利，相关费用由成交单位提供。

七、商务要求

1.工期要求：开工时间以发包方的开工令为准，施工工期为 60个日历日，逾期承包商每天按成交价1％的金额向发包人支付违约金。

因采购人或天气等不可抗力原因造成工期延误的，经确认后，工期可相应顺延，采购人不补贴任何费用；若因成交人的原因造成工期延误的，按每天罚款1000元。

2.结算原则：

（1）综合单价包干，清单工程量按实结算，工程结算总价不得超过合同价。

（2）工程量清单项目：结算综合单价=招标工程量清单综合单价×（1-下浮率），在合同执行期内，不作任何调整。以竣工图纸及发包人签认的现场签证为依据，以实际工程量进行结算。措施项目费及预算包干费包干使用，结算时不予调整。暂列金按实际发生计算。税金按调整后的计算基础重新计算。

下浮率=(1-（成交报价-（暂列金+措施项目费+预算包干费）×1.09）/（最高限价-（暂列金+措施项目费+预算包干费）×1.09）)×100%。

（3）工程变更结算：《工程量清单报价表》中没有综合单价的项目，计价套价执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，若上述定额没有相应子目的，可以参考《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）或按市场实际情况计算，材料价格执行广州市2021年6月份综合价，措施项目费、其他项目费不计，只计取税金，最后总价乘以(1-成交报价下浮率)即为该部分工程的结算价。

成交报价下浮率=(1-成交价/最高限价)*100%。

（4）若上级政府审核机构对该工程进行审计，审计结果对供应商和招标人具有同等约束力，而且供应商必须无条件配合审计工作。

3.付款方式：

（1）合同签订并实际进场后预付合同价扣减暂列金额后的35%工程备料款；

（2）工程按时完工验收合格并备齐所有竣工资料后，在十个工作日内支付到合同价扣减暂列金额后的80%；

（3）审计结算工作完成后在十个工作日内，施工方向采购人交纳结算价的3%作为工程质量保修金并结清水电费等相关费用后支付至结算价的100%；

（4）在工程保修期内，若工程无质量问题工程保修期满后无息返还，若质保期工程出现质量问题，承包人又没履行保修责任的，发包人有权按价处置质保金。

4质量保修

4.1 保修期限

工程的保修期限为自竣工验收合格之日起计,防水5年，其他2年；在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交人负责。

4.2 保修要求

（1）工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》以及其他相应技术规范要求规定执行。

（2）成交人在提交竣工验收报告时，应出具质量保修书。质量保修书中应当明确工程的保修范围，保修期限和保修责任等。

（3）响应时间：接到采购人（广东工业大学）通知后2小时内赶到现场，4小时内修复。

（4）保修期内，成交人负责对其提供的整个项目进行维修和维护，不再收取任何费用，但非成交人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（5）质保服务方式均为成交人上门维修，即由成交人派员到采购人（广东工业大学）现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。

5.服务要求

（1）项目负责人负责整个项目全过程管理及与采购人（广东工业大学）协调沟通，承诺全程合同期内项目负责人未经采购人（广东工业大学）许可不得易人。

（2）项目负责人在接到采购人（广东工业大学）书面或电话通知后的30分钟内须到达施工现场提供服务，特殊情况下应做到随叫随到。

（3）成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由成交人负责。

（4）成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

（5）成交人应负责所有运输海关设备的采购、法律责任和经济责任。成交人在合同期内应遵守采购人（广东工业大学）的有关规章制度。

6.工程竣工资料要求

（1）档案收集

成交人应按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

（2）档案提交

成交人在工程竣工验收后30天内，应向采购人（广东工业大学）提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式四份（其中原件一份、复印件三份）提交采购人（广东工业大学）归档，并同时提交有关归档的证明文件。

7.项目措施

（1）成交人按照其施工组织设计中的水电负荷及施工现场实际情况，在施工场地边缘选择合适的施工用水、用电接驳点，并进行接驳，施工场地内施工用水、用电的管线由成交人负责，并根据施工需要自行解决。

（2）施工范围内的临时便道及临时排水设施临时设施费用已包含在合同价当中，由成交人负责，并根据施工需要修筑及维护。

（3）上述（1）和（2）两项产生的费用已包括在成交人成交价包干范围内，由成交人负责。各报价单位的报价，应包含上述费用在内。若成交人报价中漏报，该项费用视为已包括在其它费用中，其后果由成交人承担。

（4）脚手架：施工时应按规定搭设脚手架，脚手架搭设按省市现行规范执行，施工前，采购人须聘请监理单位，成交人应将脚手架搭设方案送监理审批，按审批后的方案实施。

（5）安全文明施工：按国家省市安全文明施工规范执行。

（6）原建筑物、构筑物等的保护：成交人施工，应采用可行的措施对原有的建筑物、构筑物等进行保护，如由于成交人原因造成原有的建筑物、构筑物等损坏，由成交人并承担由此引起的一切责任和经济损失。

八、项目质量控制标准和使用材料的要求

1.项目质量控制标准

（1）本项目质量管理要求严格按照中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，工程质量等级为合格。

（2）成交人在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人和监理单位要求停工和返工时，成交人应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（3）成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

2.使用材料的要求

（1）本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由成交供应商承担。业主不提供材料。

（2）采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

（3）供应商需选用材料推荐品牌之一，不能选其他品牌型号替代。

（4）成交人应按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，并经现场监理工程师和业主验证后方可施工。如发生货不对板，业主有权拒用，造成损失由成交人承担；若已选用品牌没有适用型号产品，经采购人（广东工业大学）、监理单位认可后，可选用备选品牌中的其它品牌。若已选用品牌和其它备选品牌均没有适用型号产品，另选替代的品牌和型号要实质上相当于或优于已选用品牌型号，先报采购人（广东工业大学）、监理单位认可后才可以购买和施工。

（5）本项目使用的主要材料须提供样板并经采购人（广东工业大学）和监理单位确认符合项目要求后，方可订货使用。如发现货不对板和质量问题的，采购人（广东工业大学）和监理单位有权拒用，并由成交人承担损失。

（6）业主保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。

（7）招标范围之内工程所用之设备，由成交人提供。

九、工程变更要求

1.施工中，甲方有权在合同价内提出变更，变更审批执行学校相关规定，变更的工程内容由成交人负责实施；乙方及设计单位提出的变更，没经甲方审批同意的，在工程结算时将不给于计算。

2.由上述变更所发生的现场签证，须应经发包单位和监理单位确认并按发包单位的有关规定办理相关手续，否则无效。

十、工程承包

成交人为本项目施工的总承包单位。包深化设计施工（包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全）、包工程验收合格。本项目不允许转包，不允许违法分包。如确需分包应与采购人（广东工业大学）协商并得到采购人（广东工业大学）同意，否则，采购人（广东工业大学）有权单方面终止合同和按成交价的5%向成交供应商收取违约金，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

1.施工期间人工费（工程造价管理机构发布的造价调整除外）、材料（（水泥、钢筋、商品混凝土及其它主材（具体由招标人根据项目特点及主材造价占总造价权重指定）除外））及机械台班价格上涨。

2.在合同工期内除不可抗力原因外，所有为达到在合同工期内完工所需的各种项目措施和费用。

十一、本工程由施工方负责办理与报建有关事宜。

第四部分 合同（样式）

大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目合同协议书

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

发包单位(甲方)：广东工业大学

承包单位(乙方)：

发包人、承包人依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本同，条款如下：

一、工程名称：广东工业大学科技南楼一层滨海与深海环境生态工程实验室建设项目

二、工程地点：广东工业大学大学城校区

三、工程内容：

详见工程量清单

承包单位应按采购需求文件、答疑纪要及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行，包深化设计、包图纸、包清单、包设备、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包调试、包敷设、包文明施工，同时包括成品保护，垃圾外运（按广州市的相关规定进行清运）、清洗施工现场等等全部内容，达到规范验收要求；投标报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。

工程变更要求

（1）施工中，甲方有权在合同价内提出变更，变更审批执行学校相关规定，变更的工程内容由乙方负责实施。乙方及设计单位提出的变更，没经甲方审批同意的，在工程结算时将不给于计算。

（2）由上述变更所发生的现场签证，须应经甲方和监理单位确认并按甲方的有关规定办理相关手续，否则无效。

四、施工方案

（1）工程技术方案

承包单位根据上述的工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。

（2）文明施工：施工方案中进一步完善文明施工方案，尽量减少在施工过程中对现状的损坏。

（3）安全施工：承包单位对安全问题负完全责任，并在投标文件中做出书面承诺。

五、工程质量标准及技术要求：

（1）施工验收规范：确保达到合格工程。承包人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和招投标文件的有关规定的情况，建设单位要求停工或返工时，承包人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

（2）具体的工程技术要求：按国家和省市现行的相关技术要求及规范执行。如：

1）《建设工程安全生产管理条例》国务院第393条

2）《建筑工程安全检查标准》JGJ59-99

3）《施工现场安全生产保证体系》DGJ08-903-2003

4）《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

5）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

6）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

7）《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2006

8）及其他有关的国家及地方性强制性规范和标准。

（3）本工程使用的材料要求：

本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，订货前承包商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经建设单位确认，符合标书要求，方可使用。

材料进场后甲方有权提出对不同批次进场的材料以及存在疑问的材料进行现场抽样送检，检测项目含材料的成分、组分、及相关性能指标等，检测合格费用甲方承担，检测不合格费用由乙方承担。

（4）其它：本工程由施工方负责办理与报建有关事宜。

六、工程合同金额为          ，小写：￥          。

七、付款方式

（1）合同签订并实际进场后预付合同价扣减暂列金额后的35%工程备料款；

（2）维修翻新工程按时完工验收合格并备齐所有竣工资料后，在十个工作日内支付到合同价扣减暂列金额后的80%；

（3）审计结算工作完成后在十个工作日内，施工方向采购人交纳结算价的3%作为工程质量保修金并结清水电费等相关费用后支付至结算价的100%；

（4）在工程保修期内，若工程无质量问题工程保修期满后无息返还，若质保期工程出现质量问题，承包人又没履行保修责任的，发包人有权按价处置质保金。

八、结算原则

（1）综合单价包干，清单工程量按实结算，工程结算总价不得超过合同价。

（2）工程量清单项目：结算综合单价=招标工程量清单综合单价×（1-下浮率），在合同执行期内，不作任何调整。以竣工图纸及发包人签认的现场签证为依据，以实际工程量进行结算。措施项目费及预算包干费包干使用，结算时不予调整。暂列金按实际发生计算。税金按调整后的计算基础重新计算。

下浮率=（1-（成交报价-（暂列金+措施项目费+预算包干费）×1.09）/（最高限价-（暂列金+措施项目费+预算包干费）×1.09））×100%。

（3）工程变更结算：《工程量清单报价表》中没有综合单价的项目，计价套价执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，若上述定额没有相应子目的，可以参考《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）或按市场实际情况计算，材料价格执行广州市2021年6月份综合价，措施项目费、其他项目费不计，只计取税金，最后总价乘以(1-成交报价下浮率)即为该部分工程的结算价。

成交报价下浮率=(1-成交价/最高限价)*100%。

（4）若上级政府审核机构对该工程进行审计，审计结果对供应商和招标人具有同等约束力，而且供应商必须无条件配合审计工作。

九、合同工期

开工时间以甲方的开工令为准，施工工期为 60 个日历日，逾期承包商每天按1000元向发包人支付违约金。

十、保修

工程的保修期限为自竣工验收合格之日起计,防水工程要求五年，其他工程要求二年；在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交供应商负责。

乙方在向甲方提交竣工报告时，应当向甲方出具质量保修书。质量保修书中应当明确该工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

十一、工程水电费

施工用水、用电管理执行《广东工业大学水电收费管理暂行办法》。本次工程施工过程不另装表计量，由成交供应商按单笔1500.00元(其中电费800.00元，水费700.00元)向采购人缴纳。

十二、履约保证金

成交供应商在与采购人签订合同前，应向采购人提交合同价10%的履约保证金，保证金形式可以是现金、支票、保函等双方认可的形式，如采购合同执行期间成交供应商无出现违约情况，保证金在工程项目完工并验收合格后10个工作日内无息返还。

十三、双方责任

甲方：

1.开工前将房屋部分腾空交由乙方进场施工。

2.提供施工用水、电。

3.协调施工工作交叉中的矛盾，协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

4.指派一名工作人员为甲方驻工地代表，负责对维修翻新工程质量、进度进行监督检查，负责签证，协调解决施工中出现的问题。

5.本维修翻新工程竣工后，及时组织相关单位进行验收。

6.甲方不提供工地办公室及食宿场地，所需场地由乙方自行解决。

7.甲方有权对承包内容和承包范围根据实际情况进行调整。

乙方：

1.负责签定报建及消防验收等相关项目，并负责与有关部门协调、沟通维修翻新工程相关问题。

2.指派驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完工交付甲方验收使用。负责解决由乙方负责的各项事宜。

3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、绿化不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相关费用。处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

4.施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。如需要改项目内容需征得甲方同意签证后方可进行。

5.乙方在施工期间应严格遵守国家、省市有关防火、施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

6.乙方应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，设立安全管理员，加强员工管理，严格执行各种法律法规，高空作业施工人员必须持高空作业上岗证上岗。确保施工安全和第三者的安全，承担由于安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

7.工程竣工验收时，乙方应向甲方提供竣工图（含电子文件）及有关的技术档案资料一式四份，并按档案管理部门的要求编制成册入档。

8.乙方应配合甲方和监理单位做好维修翻新工程项目实施全过程的管理工作，保证维修翻新工程质量、施工工期，如实完成维修翻新工程结算，甲方和监理单位将对乙方在项目实施全过程进行考核及评价。

9.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和维修翻新工程成品进行保护。

10.甲方要求维修翻新工程做部分变更时，乙方要无条件接受。

11.乙方必须对隐蔽工程、拆除工程进行记录，做好验收手续，并作为结算的依据。

12.所有工程变更需经甲方审批同意，并按学校规定办理审批手续，否则结算时将不给予计算。

十四、违约责任

1.乙方必须接受和服从甲方以及相关建筑主管部门的日常管理和检查，如在检查中发现乙方在施工过程中的质量、材料、安全文明施工等存在隐患或不符合规范标准及招投标文件和合同要求，甲方将进行警告，在认为情节严重或警告无效的情况下，甲方将直接或委托监理工程师向乙方发出《整改通知单》，并每次处罚200～2000元违约金。乙方承诺施工期间按甲方开出的《整改通知单》接受整改，自觉签收《整改通知单》，并接受甲方对此做出处罚违约金的处理意见。对拒签整改通知单行为，甲方有权加倍扣留施工单位的违约金。违约金在履约保证金中计扣，如履约保证金金额不足在维修翻新工程款中计扣。

2.乙方必须按实际情况报送维修翻新工程结算，如报送的结算价超过实际终审结算价10%，乙方须承担违约责任，甲方有权向乙方收取违约金，违约金计算公式=（送审价-终审结算价*1.1）*10%，并且乙方承担相应的工程审核费用。

3.乙方为施工总承包单位，包工包料，不允许转包，不允许违法分包。如确需分包必须与甲方协商并得到甲方同意，否则甲方有权按成交价的5％向成交供应商收取违约金。

十五、合同生效

本协议书自双方签字之日起生效，未尽事宜双方协商解决，本合同一式八份，均为正本，具有同等法律效力，本合同结清帐后自然失效。

十六、合同争议

合同争议解决方式：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.报价书及其附件

3.标准、规范及有关技术文件

4.采购控制价及工程量清单

5.招标答疑纪要

签订日期：2023年  月  日

发包人(公章)：广东工业大学         承包人(公章)：

地址：大学城外环西路100号         地址：

委托代理人：                                  委托代理人：

经办人：                                         电话：

电话：39322320                             开户银行：

邮政编码：510006                          账号：

邮政编码：

施工安全责任承诺书

为确保                 组织施工安全，本施工单位          ，施工负责人：       ， 郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格遵守和落实国家及广东省、广州市的各项防火、施工安全及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等法律法规、标准的规定。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由乙方施工承包单位完全负责，与学校甲方无关。

二、承诺针对本项目设置施工安全管理机构和安全管理责任制，配备本项目专职安全员，并做好施工组织设计和施工安全技术交底和教育培训，特殊工种的作业人员必须具有相应的技术资质证书。施工进场前，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交学校甲方备案，按校方规定办理“临时施工出入证”，凭证出入施工现场，自觉接受和服从学校甲方、监理、相关建筑主管部门的日常管理和检查。

三、建筑施工中使用的各种材料、设备要有产品格合证书，材料设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

四、承诺文明施工，在本项目维修翻新工程建设中安全管理的重点场所、地点部位等处都要设立醒目的警示标志或进行围闭施工。施工期间确保环境卫生和环境安全，不对周边师生日常生活产生过大影响。保证施工现场不出现消防安全事故和工伤事故，保证施工人员和校方师生员工及第    三方人员的生命财产安全。

五、 安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家省市法律法规的条款执行。

六、本承诺书是合同的附件，具有法律效力。

本承诺书一式三份。（学校甲方存档一份，施工单位一份，施工单位现场张贴一份）

承诺施工单位负责人：             电话：

承诺施工单位（盖章）：           日期：       年    月   日

# 第五部分  评标办法

# 一、概述

本次招标采用自主招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20％，技术部份权重为30%，价格部份权重为50%。本次评标是以自主招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。评标分三个阶段：第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术评审，若评标委员会认定某投标未对自主招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

# 二、评标委员会

1.评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广东工业大学集中采购专家库抽取4位评委和用户授权代表1人组成。

2.评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等项法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

（3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、比较及中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3.职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标机构、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

# 三、评标程序

1.投标文件的符合性审查

评标委员会首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

- 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

（2）是否在经营范围内投标；

（3）投标文件是否完整；

（4）投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权；

（5）投标有效期是否符合要求；

（6）投标文件中是否有采购人不能接受的条件；

（7）投标文件是否符合自主招标文件带“★”要求的内容；

（8）投标方案和投标报价是否唯一；

（9）投标报价不超过最高限价；

（10）完工期须满足要求。

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。

2.商务评审（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 单项权重 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 6分 | 供应商具有有效期内的环境管理体系认证证书的； 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书的； 供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书 的； 以上证书每提供一项得2分，本项最高得6分。 注：提供证书复印件加盖公章为证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 投标人同类业绩 | 8分 | 根据有效供应商自2019年1月1日至今（以合同生效时间为准） 完成过同类项目经验进⾏评审。 每提供⼀个合同关键业复印件得1分，最高得8分。 注：提供合同关键（含签订合同双方的单位名称、签订 合同双方的落款盖章、合同金额、签订日期）复印件作为 证明材料。 |
| 3 | 质保期限 | 6分 | 满足采购⼈要求的质保期基础上，每增加一年加 2 分，最⾼得 6 分。 |
| 合计 | 20分 |

3.技术评审（满分30分）

| 序号 | 评审项目 | 单项权重 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制措施 | 10分 | 关键及重要部分控制措施是否明确、详尽、可行，安全措施是否周全、可靠，文明管理制度是否完善，以此作为评审依据，对所有响应人提供的资料进行比较后评分： 完善可行的得10分；基本完善可行的得5分；不太完善可行的得1分。 |
| 2 | 实施方案 | 12分 | 根据招标文件的要求，以供应商提供的响应文件中施工技术方案的可靠性、专业性、施工材料的质量、性能、使用环保产品情况作为评审依据，对所有响应人提供的资料进行比较后评分： 优的得12分；良的得7分；一般的得4分。 |
| 3 | 工期及进度计划 | 5分 | 以工期是否满足要求，按承诺工期完工的保障措施，进度计划是否详尽、合理，进度计划与工期安排是否衔接对应作为评审依据，对所有响应人提供的资料进行比较后评分： 合理满足的得5分；基本合理满足的得3分；不太合理满足的得1分。 |
| 4 | 售后服务保障能力及便利性 | 3分 | 在广州地区设有常驻的售后服务机构，得3分； 售后服务机构在广东省内（除广州外），得2分， 售后服务机构在广东省外，得1分。 （须提供办公场所证明资料复印件并加盖公章） |
| 合计 | 30分 |

4.价格评审（满分50分）

投标人价格得分评分方法如下：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。

评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价

投标人价格得分＝（评标基准价/投标人报价）×50

# 5.计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

# （1）商务得分：在全体评委的商务评分总和，取其算术平均值；

（2）技术得分：在全体评委的技术评分总和，取其算术平均值；

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

# （4）综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分计算表上签名确认。

四、定标和公告

1.计分结束后，评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人。由采购招标中心负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2.采购招标中心根据评标委员会的推荐意见和有关法规选定中标人。

3.定标结果在校园网上公告三天。

4.对公告结果无质疑投诉后，由采购招标中心向中标人发出《中标通知书》。

# 五、中标结果的变更

根据政府采购法实施条例的相关规定，当出现第一中标候选人放弃中标资格或拒绝与采购人签订合同的情况时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

# 第六部分  投标文件格式

广东工业大学

自主招标

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标人：

日期：             年      月      日

第一部分 自查表

1-1资格性审查自查表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | (通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 供应商须具有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级以及净化工程资质贰级。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 供应商须持有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，且证书在有效期内。 | (通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 拟委派的项目负责人为建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），项目负责人在报名截止时间前须在广州建设工程交易中心未被锁定。 | (通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 供应商拟委派的专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），项目负责人和安全员不得为同一人。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | (通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-2符合性自查表

| 序号 | 投标文件要求 | 自查结论 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人是否满足自主招标文件合格投标人条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 是否在经营范围内投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 投标文件是否完整 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 报价有效期是否符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 投标文件中是否有招标人不能接受的条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件是否符合自主招标文件中带“★”要求的内容 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标方案和投标报价是否唯一 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 投标报价不超过采购预算（投标报价超过采购预算的作无效投标处理） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 完工期须满足要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

备注：投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-3“★”号条款响应表

| 序号 | “★”号条款 | 响应情况 | 证明资料（若有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| 6 |  | 完全响应 | 见投标文件第（）页 |
| …… |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-4评审要素自查表

| 序号 | 商务评审细则 | 自查得分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… |  | 见投标文件第（）页 |
| 序号 | 技术评审细则 | 自查得分 | 证明文件 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1.投标供应商应根据《商务评审表》和《技术评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2.按评审项的顺序填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第二部分 资格文件

2-1投标函（范本）

致广东工业大学：

我方确认收到贵方提供的                       自主招标项目所需的招标文件的全部内容，我方：              (投标人名称)正式授权            为授权代表(全名，职务)代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份。包括如下内容：

(一)承诺函；

(二)全套资格证明文件；

(三)商务、技术响应文件；

(四)报价文件；

(五)相应自主招标文件要求的其他文件。

我方已完全明白自主招标文件里的所有条款要求，并重申以下几点：

1.本投标文件的有效期为投标截止日起90天有效，如我方中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.我方已详细研究了自主招标文件的所有内容，包括修正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

3.我方保证遵守自主招标文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性，并同意提供按照贵方要求的与该项目响应有关的一切数据或资料。

4.我方理解承诺仅在有证据证明与贵方参与该投标项目的相关人员及其它投标人恶意串通、向贵方参与该招标项目的相关人员提供不正当利益的情形下，保留提出投诉的权利。

5.我方参加本投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我方或我方法定代表人、拟委任的项目团队人员在参加投标活动前三年内均没有行贿犯罪行为，没有弄虚作假骗取中标/围标串标行为（不存在法院生效判决书或行政主管部门书面认定的以上行为）。

7.我方理解最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

8.我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有的话)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订相关合作合同。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-2法定代表人证明书

致广东工业大学：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：             性别：       年龄：          职务：         _系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人(投标人公章)

日期：*年*月*日

注：此处所述“法定代表人”须与招标人“营业执照”上的内容一致。

附法人身份证粘贴处（正反面）

2-3法定代表人授权书

致广东工业大学：

（招标人单位全称）的法定代表人 （姓名、职务）现授权（被授权代表姓名、 被授权人身份证号码）为我方代表，代表本方参加贵单位组织的大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目（采购项目编号：GGDZB2023【010】 ）投标活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件及谈判、签约等。招标人代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

注：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

2-4投标人的资格声明函

致广东工业大学：

我方在此声明，我方符合本次投标活动中规定的资格条件。

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；提供以下相关证照的复印件：1）企业法人营业执照；2）事业法人登记证；3）其他组织的营业执照或执业许可证；4）居民身份证等；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录；

（6）在近三年内我方或法定代表人、拟委任的项目团队人员均没有行贿犯罪行为，没有弄虚作假骗取中标/围标串标行为（不存在法院生效判决书或行政主管部门书面认定的以上行为）。

（7）自主招标文件中投标人须知要求提供的其他资格证明文件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格并愿意接受相应处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：*年*月*日

2-5资格审查文件要求提交的有效证明文件

# 1.合法有效的法人营业执照复印件加盖公章(现场提供原件核查)；

2.缴税证明复印件加盖公章；

3.社会保险登记证明复印件加盖公章；

4.无重大违法记录声明函；

5.财务报表复印件加盖公章；

6.以开标时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

7.供应商须具有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级以及净化工程资质贰级。。

# 8.提交合法有效的安全生产许可证复印件加盖公章；

9.要求：项目负责人为建筑工程专业二级（或以上）级别的注册建造师，持有项目负责人安全生产考核合格证（B类），项目负责人在报名截止时间前须在广州建设工程交易中心未被锁定证明文件复印件及项目负责人自招标公告发布之日起半年内社保证明文件复印件加盖公章，原件备查。专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）证明文件复印件及项目负责人自招标公告发布之日起半年内社保证明文件复印件加盖公章，原件备查。

……

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-6合同条款的承诺函

致广东工业大学：

我公司参与贵单位大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目（采购项目编号：GGDZB2023【010】）的投标活动，我公司承诺完全响应本自主招标文件所提供的合同条款。

投标人(盖法人公章)：

法人授权代表(盖章或签名)：

日期：*年*月*日

第三部分 商务部分

3-1投标人基本情况表

一、公司基本情况

1.公司名称：                                电话号码：

2.地    址：                                传    真：

3.注册资金：                                经济性质：

4.公司开户银行名称及账号：

5.营业注册执照号：

6.公司简介

（自行描述）

二、公司财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营现金净流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |

必须附经会计师事务所审计的财务审计报告、资产负债表及损益表.。（如成立时间不足一年的，请提交成立后至今的财务审计报表）

三、管理体系认证

| 序号 | 证书名称 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理体系认证证书 |  |  |
| 2 | 环境管理体系认证证书 |  |  |
| 3 | 职业健康安全管理体系认证证书 |  |  |

# 3-2一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求。 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标供应商的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
| 3 | 投标有效期：投标有效期为自递交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 90 天，成交单位有效期至项目验收之日。 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 5 | 服务期：合同签订后 个月内。 |  |  |
| 6 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构。 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 8 | 同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

# 1.如投标文件与自主招标文件的要求有偏离，无论此偏离优于或低于自主招标文件要求，均应将偏离补充写入此表。

# 2.若投标文件的其他商务文件与此表内容不符且投标人未在此表作出合理的说明，以此表内容为准。

# 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

# 投标人名称（签章）：

# 日期：   年   月   日

3-3 2019年1月1日至今投标人同类项目业绩介绍

（以合同签订时间为准）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩指：投标人须提供2019年1月1日至今完成的同类项目的业绩（以合同复印件为准）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-4拟投入本项目人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 执业资格 （若有） |  |
| 参加工作时间 |  | 职业年限 |  |
| 职称证书编号 |  | 本项目担任 职务 |  |
| 执业资格证书编号（若有） |  |  |  |
| 正在执行和已完成的同类服务项目情况 |
| 用户（客户）名称 | 服务项目名称 | 合同金额 | 服务起止时间 | 正在执行 或 已完成 | 用户（客户）评价 |
|  |  |  | 年月日至年月日 |  |  |
|  |  |  | 年月日至年月日 |  |  |
|  |  |  | 年月日至年月日 |  |  |
|  |  |  | 年月日至年月日 |  |  |

注：

1.项目经理、技术服务人员的资历、资质文件、学历文件等。

2.以上人员的服务单位须为投标单位。同时须提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-5其它重要事项说明及承诺

说明：《商务评审表》中要求提供的其他材料。

# 投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

# 投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第四部分 技术部分

4-1重要性技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 自主招标文件要求 | 投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄自主招标文件要求) | 偏离情况说明（无偏离/正偏离/负 偏离） | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。对于需要附证明材料的，请在“证明材料”一栏注明证明材料所在页码。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4-2一般性技术条款响应表

| 序号 | 自主招标文件要求 | 投标人响应描述 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求) | 偏离情况说明（无偏离/正偏离/负 偏离） | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第（）页 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”中技术条款带“▲”项以外的各条目号内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4-3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4-4技术方案

投标人应按照自主招标文件要求，根据《用户需求书》、《技术评审表》相关内容编制技术方案。技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.投标人所提供的主材质量响应表（本表格式请各投标人依招标人要求自拟）。

2.施工组织方案。

根据项目的实际情况，编制施工组织方案，包括：A:施工组织管理方案；B:施工进度计划及进度违约赔偿方案；C：施工安全方案及保证措施；D：施工质量控制方案；E:其他内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第五部分 价格部分

5-1开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大学城校区信息工程学院光电融合集成芯片实验室建设项目 | 大写：人民币 小写：¥ | 其中暂列金额：¥47,072.19元，绿色施工安全防护措施费：¥27,273.71元（暂列金及绿色施工安全防护措施费不含税费） |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括工程项目的分部分项工程项目费（含人工费、材料费、机械费、管理费、利润）、措施项目费、其它项目费、规费、税金、竣工所需的验收费用以及投标报价、施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。具体投标报价表，详见工程量清单。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

4.若有优惠声明，可附在投标报价书后面，一起装订。

5.此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5-2提交的其他文件一览表

若投标人有其他的文件提交，请填写此一览表，格式自定。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）